## Slide 1: 模拟电路基础

## Slide 2
如何设计和制作电路

## Slide 3: 基本步骤
分析要求和技术指标
确定方案，搜寻元器件
电路仿真和优化
电路加工和调测
总结，修改。

## Slide 4: 分析要求和技术指标
要求：
实现的功能、可用的电源
接口、体积、形状、成本
…
技术指标：
频带宽度、放大倍数、输入输出阻抗
输出功率、失真、频率稳定度
…

## Slide 5: 确定方案、搜寻器件
方案：
电路原理？
有哪些实现方案？
分立器件（复杂，不易调试）、集成器件？
单级、多级（指标分解）？
…
元器件：
指标（极限参数）、封装形式、价格、买得到不？
…

## Slide 6: 电路仿真和优化
用什么仿真软件？仿真准确度如何？
是否有需要的元件库？没有！咋办？
熟悉仿真测试探针、仪器
如何优化？优化哪些原件及参数
…

## Slide 7: 电路加工和调测
电路加工：
画PCB版图（软件？）
加工工艺、精度（对电路有多大影响？）
元器件焊接（封装及焊接方法）
检查是否虚焊
…
调试和测试：
测试方案、测量仪器、使用方法
如何调试，调试哪些参数？
…

## Slide 8: 总结、修改
调试的过程和方法
失败的原因
修改电路，重新设计和加工
总结报告

## Slide 9
电子线路应用设计—直流稳压电源

## Slide 10: 直流稳压电源
将交流市电（220V，50Hz）变为稳定的直流输出，为各种小型用电设备供电。

## Slide 11: 要求
高电压（220V）变为低电压（5V,9V…）
交流变为直流
稳定的输出电压
足够的功率
效率

## Slide 12: 主要技术指标
输出电压
输出电流
稳压系数
电压调整率
输出电阻
电流调整率
纹波系数
输出电压的温度系数

## Slide 13: 直流稳压电源组成
影响输出电压稳定性的主要因素：
（1）负载变化
（2）电网电压变化（ ±10％）

## Slide 14: 1 电源变压器
注意：
初级绕组的输入电压
次级绕组的输出电压
次级绕组的连接方式
绕组的功率容量

## Slide 15: 2—整流电路
注意：
（1）最高反向工作电压
（2）最大整流电流
整流二极管
整流桥

## Slide 16: 2 整流电路—半波整流
输出电压：
二极管参数：

## Slide 17: 2 整流电路—桥式整流
输出电压：
二极管参数：

## Slide 18: 3 电容滤波电路
注意电解电容的耐压与极性

## Slide 19: 3 电容滤波电路
RLC越大，即τ越大时，放电越慢，曲线越平滑，滤波效果越好。

## Slide 20: 3 电容滤波电路
有滤波电容时，由于二极管导通角减小，平均电流增大，故其峰值电流很大。

## Slide 21: 4 稳压管稳压电路
利用限流电阻R上的电压变化来补偿输入电压的波动；
利用稳压管上的电流变化来补偿负载引起的电流变化。

## Slide 22: 4 稳压管稳压电路
（1）UI的选择 UI＝（2～3）UZ
（2）稳压管的选择 UZ＝UO IZM－IZ > ILmax－ ILmin
（3）限流电阻的选择 保证稳压管既稳压又不损坏。
电网电压最低且负载电流最大时，稳压管的电流最小。
电网电压最高且负载电流最小时，稳压管的电流最大。

## Slide 23: 5 三端稳压器
注意引脚的含义

## Slide 24: 5 三端稳压器
7800系列（固定输出正电压）
7900系列（固定输出负电压）
输出电压：5V、6V、9V、12V、15V、18V、24V
输出电流：1.5A（7800）、0.5A （78M00）、0.1A（78L00）

## Slide 25
三端稳压器

## Slide 26: 三端稳压器
W17系列（可调式正输出电压）
W37系列（可调式负输出电压）
W117（军品级）；W217（工业品级）；W317（民品级）。
输出电流：1.5A（W117）、0.5A （W117M）、0.1A（W117L）

## Slide 27: 实用±12V稳压电源

## Slide 28: 版图布线

## Slide 29: 实验电路

## Slide 30: 设计要求
输出电压5V
最大输出电流0.5A
电压调整率<4%
电流调整率<4%
纹波系数<5%

## Slide 31
研究以下问题：
电容C1、CI、CO有什么要求，一般如何选择？
电流调整率由什么参数决定，如何降低？
如何减小纹波？
直流电源

## Slide 32
Thank You !